培土刀(5吋=15公分)、單邊培刀、鐵條輪、風輪、輪軸套管、鼻輪。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ♣  體積小、重量輕、馬力強、功能大，平地、坡地、狹窄地，操作自如。
 ♣  重心穩、震動率低；操縱部位設計精簡，作業順手舒適。
 ♣  張力輪、自調離合器，可避免超負荷機件損壞。
 ♣  起動容易又省油；機件精簡，操作輕巧，保養容易。
 ♣  把手旋轉280度22處定位；高低4段調節，可依操作者需要調整，順手操作無死角。

♣  行走部與耕耘部，採各體式，拆換容易可廣泛搭配適用附件。
 ♣  前進2段、後進2段；刀具轉速4段，作業適用性高。
 ♣  耕作寬度隨操作者自由變化，徒手即可拆卸組合刀具節數，拆裝迅速。
 ♣ 耕作深度由阻力棒及把手架控制，可依土質及地形隨意控制深度，不需調整任何機件。
  ♣  刀具、附件齊全，任意添購；作業隨心所欲。

| 型 式 | 600S 薑園機 |
| --- | --- |
| 車體重量 | 70 公斤 (不含刀具) |
| 機體 長 × 寬 × 高 | 141 × 61 × 95 公分 |
| 引擎型式 | 氣冷式 四行程 汽油引擎 |
| 引擎馬力 | 6.3 Ps／6.5Ps |
| 離合器 | 皮帶張力輪式 |
| 變速方式 | 游動齒輪直接排檔方式 |
| 速度控制 | 以油門控制高低速 ＋ 前進２段、後進２段 |
| 行走部 前進 | 1 段 4.58 公里/小時 2 段 2.31 公里/小時 |
| 後進 | 1 段 3.27 公里/小時 2 段 1.65 公里/小時 |
| 耕耘部 (刀具轉速含副變速) 快速 | 高速 648 RPM 低速 350 RPM |
| 慢速 | 高速 346 RPM 低速 197 RPM |
| 溝寬度 | 15 公分 |
| 輪胎規格 | 350-5 人字齒 |
| ＊＊為求品質不斷提升，本公司保有不斷更新設計之權力＊ |

100/11版